WIIiFS 700/26/2009

MIASTO i GMINA BIAŁOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

w trybie:

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.). przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy

na realizację:

Usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi” - składająca się z 7 następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 1411mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 1266mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 395mb, Ø 300mm o długości 612mb oraz PVC Ø 200mm o długości 135mb w ulicach Sądowa, Szkolna, Słoneczna, Reymonta (cz. południowa) i Targowicka (od ul. Reymonta do S49);

2. Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 920mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 993mb oraz dostawa i montaż Przepompowni P1 wraz z kanałem tłocznym PE lub PEHD Ø 110mm o długości 182mb oraz budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 800mm o długości 67mb, Ø 600mm o długości 51mb, Ø 500mm o długości 349mb, Ø 400mm o długości 500mb oraz PVC Ø 200mm o długości 162mb a także dostawa i montaż Przepompowni wraz z przyłączem energetycznym kablowym (30mb) do przepompowni i kanałem tłocznym PE lub PEHD Ø 500mm o długości 232mb w ulicach Łąkowa, Polańska, Reymonta (cz. północna);

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów i wyeliminowaniu przepompowni wód deszczowych;

3. Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 600mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 503mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 320mb, Ø 300mm o długości 128mb oraz PVC Ø 200mm o długości 64mb w ulicach Piekarska, Piaskowa, bez nazwy i Plac Zygmunta Starego;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów;

4. Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 1236mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 1197mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 792mb, Ø 300mm o długości 613mb oraz PVC Ø 200mm o długości 161mb w ulicach 11 Listopada, Sportowej, Kościuszki, Leśnej, Mroczkowskiego i Kusocińskiego;

5. Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 528mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 516mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 500mm o długości 165mb, Ø 400mm o długości 295mb Ø 300mm o długości 81mb oraz PVC Ø 200mm o długości 83mb w ulicach Ogrodowa i Brzechwy;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów;

6. Uruchomienie nowej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1824/1 przy ul. Krakowskiej do stacji uzdatniania wody przy ul. Rzemieślniczej składające się z: budowa rurociągu wody surowej o długości ok. 2040mb, przebudowa istniejącego układu rurociągów technologicznych w SUW, montaż obudowy studni, kolumny tłocznej i pompy głębinowej; ogrodzenia terenu studni wraz z droga dojazdową i placem utwardzonym; przyłącze energetyczne (kabel zasilający) do zasilania pompy głębinowej w studni.

7. Modernizacja SUW w Białobrzegach (etap II) polegająca na montażu 3 szt. filtrów (odżelaziaczy) Ø 2,5m, budowie rurociągów technologicznych w średnicach od Ø110 do Ø 225mm, montażu armatury odcinającej i pomiarowej, montażu szafy sterowniczej dla zestawu 4 filtrów.

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

74.23.15.40 – 4 usługi nadzoru budowlanego

Zawartość dokumentacjo przetargowej:

- Wzór „Oferty” (zał. nr 1).

- Wzór druku oświadczenia (zał. nr 2).

- Projekt umowy (zał. nr 3).

Zatwierdzam do stosowania

Przygotował:

Przemysław Woźniak

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury

i Funduszy Strukturalnych

- Zamawiający

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 200 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz 1655 z późn. zm), zwana dalej ustawą Pzp.,

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm),

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763),

4) ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),

5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

1. 	Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 74.23.15.40-4.

2.	Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi:

1) zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 1411mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 1266mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 395mb, Ø 300mm o długości 612mb oraz PVC Ø 200mm o długości 135mb w ulicach Sądowa, Szkolna, Słoneczna, Reymonta (cz. południowa) i Targowicka (od ul. Reymonta do S49).

2) zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 920mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 993mb oraz dostawa i montaż Przepompowni P1 wraz z kanałem tłocznym PE lub PEHD Ø 110mm o długości 182mb oraz budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 800mm o długości 67mb, Ø 600mm o długości 51mb, Ø 500mm o długości 349mb, Ø 400mm o długości 500mb oraz PVC Ø 200mm o długości 162mb a także dostawa i montaż Przepompowni wraz z przyłączem energetycznym kablowym (30mb) do przepompowni i kanałem tłocznym PE lub PEHD Ø 500mm o długości 232mb w ulicach Łąkowa, Polańska, Reymonta (cz. północna);

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów i wyeliminowaniu przepompowni wód deszczowych;

3) zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 600mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 503mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 320mb, Ø 300mm o długości 128mb oraz PVC Ø 200mm o długości 64mb w ulicach Piekarska, Piaskowa, bez nazwy i Plac Zygmunta Starego;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów;

4) zadanie nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 1236mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 1197mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 792mb, Ø 300mm o długości 613mb oraz PVC Ø 200mm o długości 161mb w ulicach 11 Listopada, Sportowej, Kościuszki, Leśnej, Mroczkowskiego i Kusocińskiego;

5) zadanie nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 528mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 516mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 500mm o długości 165mb, Ø 400mm o długości 295mb Ø 300mm o długości 81mb oraz PVC Ø 200mm o długości 83mb w ulicach Ogrodowa i Brzechwy;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów;

6) zadanie nr 6 - Uruchomienie nowej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1824/1 przy ul. Krakowskiej do stacji uzdatniania wody przy ul. Rzemieślniczej składające się z: budowa rurociągu wody surowej o długości ok. 2040mb, przebudowa istniejącego układu rurociągów technologicznych w SUW, montaż obudowy studni, kolumny tłocznej i pompy głębinowej; ogrodzenia terenu studni wraz z droga dojazdową i placem utwardzonym; przyłącze energetyczne (kabel zasilający) do zasilania pompy głębinowej w studni.

7) zadanie nr 7 - Modernizacja SUW w Białobrzegach (etap II) polegająca na montażu 3 szt. filtrów (odżelaziaczy) Ø 2,5m, budowie rurociągów technologicznych w średnicach od Ø110 do Ø 225mm, montażu armatury odcinającej i pomiarowej, montażu szafy sterowniczej dla zestawu 4 filtrów.

3.	Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania polegają na sprawowaniu nadzoru budowlanego, zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego projektem budowlano - wykonawczym, opisami i przedmiarami robót, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i obejmować będzie nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi”.

4.	Do podstawowych obowiązków wykonawcy w każdym z poszczególnych zadań należeć będzie między innymi:

- udział w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

- dokonanie przy udziale zamawiającego odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części zadania inwestycji od wykonawcy robót,

- uczestnictwo w spotkaniach (radach budowy) na terenie placu budowy organizowanych cotygodniowo przez Zamawiającego ,

- obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót, nie

mniej niż 3 razy w tygodniu,

- koordynacja prowadzonych robót z Zamawiającym,

- sprawdzanie i zatwierdzanie do zapłaty faktury, przedkładanych przez wykonawcę robót, dokonanie rozliczenia końcowego robót.

7.	Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nad robotami budowlanymi dotyczącymi prac w ramach poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 3 stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

IV.	 Termin wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od zawarcia umowy do dnia ostatecznego wykonania, zakończenia i rozliczenia robót wchodzących w zakres poszczególnych zadań tj. w przewidywanym terminie do 30 czerwca 2010 roku.

- Termin przewidywanego zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 30.05.2010r.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony ze względu na przedłużenie się terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą się, iż spełniają; warunki podmiotowe:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i prowadzą działalność o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia;

Dla potwierdzenia warunku opisanego w pkt.1 Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów określonych w pkt.1 i 2 rozdziału VI SIWZ.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia,

a) posiadają uprawnienia osobiście lub dysponują pracownikami, którzy będą uczestniczyć w pracach polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru pełniąc funkcję inspektora w danej branży, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: branża sanitarna i wodociągowa, instalacje i urządzenia elektryczne. Osoby posiadające wymagane uprawnienia jak wyżej, winny przynależeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. W przypadku uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie oraz wydanych przed nowelizacją ustawy Prawo budowlane - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu określonego w pkt 2 rozdziału VI SIWZ.

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:

- nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- wobec Wykonawcy (dotyczy podmiotu zbiorowego) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie za czyny popełnione pod groźbą kary,

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

Dla potwierdzenia warunku opisanego w pkt. 3) zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu określonego w pkt. 3 Rozdziału VI SIWZ.

- Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę(y), która(e) otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwa do podpisania oferty od osób, o których mowa wyżej. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo. Podpisy wyżej wymienionych osób złożone będą na formularzu oferty, oraz na wszystkich załączonych dokumentach.

- Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, zawartymi w SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ, które szczegółowo określają przedmiot zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji.

- Dokumenty przedłożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem", opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy.

- Dokonanie oceny spełniania warunków przez wykonawców odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia".

- Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia inspektorów nadzoru pełniących funkcję inspektora nadzoru w danej branży, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: branża sanitarna i wodociągowa oraz branża instalacji i urządzeń elektrycznych. Osoby posiadające wymagane uprawnienia jak wyżej, winny przynależeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania oraz że nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub czy posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności (Zał. Nr 2 do SIWZ).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 1,2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2) o którym mowa w pkt 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców załączenia do oferty dokumentów na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form. w jakich te dokumenty mogą być składane. (DZ. U. z dnia 24 maja 2006, Nr 87, poz. 605).

VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty składanej wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich składających ofertę wspólną.

2.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. 	Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający będzie oceniał każdego z wykonawców w zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego. Natomiast warunki materialne w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej oraz technicznej będą oceniane poprzez spełnienie tych warunków przez niektórych z tych wykonawców, tak jednak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie. W związku z powyższym oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać:

1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI punkt 1 - 3 SIWZ dla każdego partnera konsorcjum osobno,

2) wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ składane są wspólnie.

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swej treści co najmniej następujące postanowienia:

1.)  zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie publiczne,

2.) wskazanie pełnomocnika,

3.) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

4.) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie jego obowiązywania.

VIII.	Informacja o ofertach częściowych.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych:

1) zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 1411mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 1266mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 395mb, Ø 300mm o długości 612mb oraz PVC Ø 200mm o długości 135mb w ulicach Sądowa, Szkolna, Słoneczna, Reymonta (cz. południowa) i Targowicka (od ul. Reymonta do S49).

2) zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 920mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 993mb oraz dostawa i montaż Przepompowni P1 wraz z kanałem tłocznym PE lub PEHD Ø 110mm o długości 182mb oraz budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 800mm o długości 67mb, Ø 600mm o długości 51mb, Ø 500mm o długości 349mb, Ø 400mm o długości 500mb oraz PVC Ø 200mm o długości 162mb a także dostawa i montaż Przepompowni wraz z przyłączem energetycznym kablowym (30mb) do przepompowni i kanałem tłocznym PE lub PEHD Ø 500mm o długości 232mb w ulicach Łąkowa, Polańska, Reymonta (cz. północna);

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów i wyeliminowaniu przepompowni wód deszczowych;

3) zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 600mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 503mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 320mb, Ø 300mm o długości 128mb oraz PVC Ø 200mm o długości 64mb w ulicach Piekarska, Piaskowa, bez nazwy i Plac Zygmunta Starego;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów;

4) zadanie nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 1236mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 1197mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 400mm o długości 792mb, Ø 300mm o długości 613mb oraz PVC Ø 200mm o długości 161mb w ulicach 11 Listopada, Sportowej, Kościuszki, Leśnej, Mroczkowskiego i Kusocińskiego;

5) zadanie nr 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200mm o długości 528mb wraz z przykanalikami PVC Ø 160mm o długości 516mb wraz z budową kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych WIPRO Ø 500mm o długości 165mb, Ø 400mm o długości 295mb Ø 300mm o długości 81mb oraz PVC Ø 200mm o długości 83mb w ulicach Ogrodowa i Brzechwy;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, na etapie realizacji zadania, zakresu rzeczowego w części dotyczącej kanalizacji deszczowej, polegającej na podniesieniu poziomu kanałów;

6) zadanie nr 6 - Uruchomienie nowej studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce nr 1824/1 przy ul. Krakowskiej do stacji uzdatniania wody przy ul. Rzemieślniczej składające się z: budowa rurociągu wody surowej o długości ok. 2040mb, przebudowa istniejącego układu rurociągów technologicznych w SUW, montaż obudowy studni, kolumny tłocznej i pompy głębinowej; ogrodzenia terenu studni wraz z droga dojazdową i placem utwardzonym; przyłącze energetyczne (kabel zasilający) do zasilania pompy głębinowej w studni.

7) zadanie nr 7 - Modernizacja SUW w Białobrzegach (etap II) polegająca na montażu 3 szt. filtrów (odżelaziaczy) Ø 2,5m, budowie rurociągów technologicznych w średnicach od Ø110 do Ø 225mm, montażu armatury odcinającej i pomiarowej, montażu szafy sterowniczej dla zestawu 4 filtrów.

IX.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

X.	Informacja o ofertach wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Porozumiewanie się drogą elektroniczną nie jest dopuszczone.

- Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wszelkie zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający będzie umieszczał na stronie internetowej: WWW.bialobrzegi.pl oraz WWW.bialobrzegigmw.e-bip.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści SIWZ w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Modyfikacja treści SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej oraz przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

- Wyjaśnienie warunków zamówienia będą udzielane pisemnie z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Przemysław Woźniak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych w UMiG w Białobrzegach.

XII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga się wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Każdy Wykonawca pozostaje związany ofertą, przez okres 30 dni, licząc ( zgodnie z art. 111 § 2 k.c.) od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony do składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie powyższego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert (instrukcja).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona na piśmie pod rygorem nieważności. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Załączniki do oferty należy sporządzić zgodnie z załączonymi do SIWZ formularzami nr 1 - 3.

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz oferty (Zał. Nr 1 do SIWZ),

- zaakceptowany wzór umowy (Zał. Nr 3 do SIWZ),

- wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI SIWZ,

- pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

- Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami SIWZ. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.

- Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

- W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

- Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę(y), która otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwa do podpisania oferty od osób, o których mowa wyżej. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo. Podpisy wyżej wymienionych osób złożone będą na formularzu oferty (na każdej stronie), oraz na wszystkich załączonych dokumentach, z wyjątkiem oryginałów zaświadczeń.

- Wszystkie strony oferty oraz załączników do oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osobę podpisującą ofertę (przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym) oraz opatrzone datą poprawki.

- Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i
nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże informację, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, zamawiający odtajni i udostępni część tej oferty. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym opakowaniu i oznaczone klauzulą:

„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (Dz. U. z 2C03 r. Nr 153, poz. 1503 ze późn. zm.).

Niedopełnienie w/w warunków skutkuje jawnością całej oferty.

- W celu usprawnienia prac komisji przetargowej, Wykonawcy proszeni są o:

- załączenie dokumentów w kolejności przedstawionej w formularzu oferty,

- spięcie dokumentów w sposób trwały,

- ponumerowanie kolejno zapisanych stron,

- załączenie do oferty spisu treści składanych dokumentów i oświadczeń.

- Ofertę należy składać w jednej kopercie:

1) Kopertę należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem:

„Oferta na nadzór inspektorski zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi”.

Nie otwierać przed dniem 14.10.2009 r., godziną 10.00.”

- Koperta musi być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek art. Przed terminem składania ofert.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa skarbowe lub udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za lub przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9: Sekretariat (pokój nr 23) - w terminie do dnia 14.10.2009 r. do godz. 930.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego, na sali konferencyjnej, w dniu 14.10.2009 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania ofert zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację jw.

XVI.	Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty należy podać w „Ofercie" (Zał. nr 1).

- Wykonawca podaje w ofercie cenę w formie ryczałtu za sprawowanie nadzoru w pełnym okresie jego trwania.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

- Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

- Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez cały okres realizacji zadania.

XVII.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów sposobu oceny ofert.

  - Kryterium wyboru:

A/Cena ofert ……………. 100%

  - Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. a następnie przypisane zostaną ww.

„wagi" (znaczenia).

  - Oceną kryterium będzie suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji pomnożona przez wagę (%) tego kryterium. Ocenę ostateczną stanowi suma uzyskanych punktów.

  - Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzymała największą ilość punktów.

  - Oferty oceniane będą w następujący sposób:

Kryterium - cena ( x 100%)

Cena oferty (najniższa)
C=	………………			x 100 pkt x 100%

Cena oferty brutto (x)

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

  - W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

  - W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków określonych w SIWZ.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XVIII.	   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o których umowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- W przypadku wyboru oferty wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru podanego jako załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminów przewidzianych do skorzystania z przewidzianych w ustawie środków odwoławczych, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie nie krótszym niż 7 dni.

- Umowę zawiera się w trybie zgodnym z działem IV ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XIX.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX.	Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI.	Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XXII.	Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXIII.	Informacja o podwykonawcach.

Zamawiający zastrzega sobie, że żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

XXIV.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy, w sprawie zamówienia publicznego.

- W treści umowy, stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ. podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

- Wprowadzenie do treści umowy zmian jest możliwe wyłącznie w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Wzór umowy wymaga akceptacji poprzez złożenie podpisu przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę(y), która(e) otrzyma(y) stosowne pełnomocnictwa w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu, wraz z imienną pieczątką.

XXV.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179-183 ustawy Pzp. z zastrzeżeniem art. 179 ust. 1a ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w powyższym ustępie jest protest odwołanie oraz skarga do sadu.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

- Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a w postępowaniu o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp. odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

-	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

-	opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

-	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

-	odrzucenia oferty,

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie
przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Białobrzegi, dnia 01.10.2009 r.

…...................................

(podpis Burmistrza